## Slide 1: Environnemental Sensing
Présentation

## Slide 2: Sommaire
Introduction
  Parcours professionnel
  Cheminement
Projet proposé
  Objectifs
  Structuration
  Exemple
Intérêts pour Renault / Software Republic
  Enjeux
  Apports
Attente

## Slide 3
Projet

## Slide 4: Objectifs
Capteur banalisé
Accès public
Accès restreint
Lieux publics / privé
Multi-réseaux
Etendu - LPWAN
Local - LAN
Personnel - PAN
Stockage-Accès standard
Multi-variables
Structure BDD
API
Application
Rendre les données environnementales interopérables
Fournir des services et outils pour faciliter l’acquisition, le partage, le traitement et la mise à disposition des données et informations environnementales …
Solutions segmentées
Propriétaire
Interface
Verticale
Bruit
Air extérieur
Eau
Polluants
Déchets
Air intérieur
Sol
Application
Application
Eau
Air intérieur
Informations
Partielle
Peu accessible
Non adaptée
Outils disparates
Sensor
Réseaux
plateforme IoT
BDD, SIG

## Slide 5: Connecteurs et Standards
No-SQL
Stockage
Données brutes
Usage
Données alignées
SQL
BLE LoRa Sigfox
TCP/IP
Sensor
Open data
Publication
Topic
Messagerie
Fichier, json
Acquisition
Réseau
Stockage
Partage
Traitement
Multi-formats
Texte, binaire, fichier
BLE LoRa Compressé
Json (light / verbose)
Mesures multiples
Grid
(surf, vol, time)
Mobiles
tracking
Historique
Temps réel
Simulations
Inventaires
Multi cas d’usage
Multi-standards
Observations & measurement
Coverage – Time series
Environnemental
sensing
Environnemental
Monitoring facilities
Ouvert
Extensible, paramétrable, ajustable
  Fournisseurs de plateformes et de services
  Fournisseurs de logiciel de conception, d’étude et d’exploitation
  Gestionnaires de flottes de capteurs
  Intégrateurs de systèmes de mesure
Clients
…en s’appuyant sur des standards reconnus et convergés qui banalisent ces services et outils (ex. casques audio Bluetooth)

## Slide 6: Exemple : « dosimétrie - réseau citoyen »
Les lieux publics, les véhicules sont équipés de capteur BLE de mesure d’un polluant. L’application de mon téléphone se connecte aux capteurs que je croise et enregistre les valeurs mesurées.
A la maison j’ai également ma station de mesure personnelle.
En fin de journée, je sais consulter mon exposition aux polluants (y compris lors de mes trajets extérieurs).
Je les raccorde à la base de données de mon choix (famille, quartier…)
  Base de données accessible à tous
  Ou base de données réservée à mon réseau
Les données sont partagées et je peux les visualiser sous différents formats (graphiques, cartes…)
Je peux transférer tout ou partie de la base vers une autre base.
Les capteurs sont standards et en mode affecté ou non affecté (pas d’appariement, compatibles toutes marques).
Les serveurs Cloud sont banalisés (données et API standards)
Les données récoltées par l’application de mon téléphone peuvent être stockées sur tout type de serveur ou envoyées à un ami (format d’échange standard).
Capteur BLE air
Capteur BLE air
Capteur BLE air
A
B
C
Station WiFi
Stockage
Capteur LoRa
Capteur BLE ES

## Slide 7: Exemple : « véhicule »
Mon véhicule est équipés d’un capteur de mesure de polluants.
Les mesures sont accessibles depuis mon téléphone.
Elles sont partagées sur une base de données publique.
Celle-ci est connectée également aux données des réseaux de mesure de stations fixes, ce qui permet d’accéder en temps réel à une information précise et locale
Je peux obtenir des informations environnementales statistiques sur mes trajets
Les capteurs sont standards et en mode non affecté (pas d’appariement, compatibles toutes marques).
Ils ne nécessitent pas d’infrastructure fixe (communication BLE ou LPWAN).
Les serveurs Cloud et les applications sur mobile sont banalisés (données et API standards)
Capteur BLE air
A

## Slide 8
Données environnementales

## Slide 9: Avis du conseil national du numérique – juillet 2020 « Faire des données environnementales des données d’intérêt général »

## Slide 10: Avis du conseil national du numérique – juillet 2020 « Faire des données environnementales des données d’intérêt général »

## Slide 11: Avis du conseil national du numérique – juillet 2020 « Faire des données environnementales des données d’intérêt général »

## Slide 12: Avis du conseil national du numérique – juillet 2020 « Faire des données environnementales des données d’intérêt général »

## Slide 13: European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities (EIF4SCC)

## Slide 14: Représentation
Représentation spatiale
  1D (ex. Trajet) ou 2D (Couleur / forme)
  Choroplèthe
Représentation matricielle
  Courbes
  Grilles
Représentation temporelle
  Animation dynamique

## Slide 15
Structuration

## Slide 16: Référentiel normatif
Nombreux travaux de standardisation / structuration
Domaines disjoints
Observation & Measurement
ISO TC211 : Géomatique
Inspire ac-mf
Inspire emf
INSPIRE
JSON-API
BLE
LoRa
Communication
Environnemental sensing
Device information
Location and navigation
Bluetooth
Geo-JSON
JSON
TIFF
Format d’échange
ShapeFile
Sensor thing API
Sensor ML
Coverage
TimeSeries
OGC
IFC
Building Smart
IFC
extension
Environnemental sensing Extension
Geo TIFF extension
Environnemental Sensing
Fait
En cours
A faire
A faire

## Slide 17: Principes
Time | Space | Variable | Data
CUAHSI Community Observations Data Model
interleaved
Time
Space
Variable
Data
Domaine-range

## Slide 18: Modélisation – cas d’usage
Réseau de capteurs
Intégration de tous les cas d’usage
  Mesures multiples
  Capteurs mobiles
  Historique de relevés
  Mesures surfaciques / volumiques (grid)
  Tracking
  Résultats de modèles
  inventaires

## Slide 19: Modélisation - référencement
 | P1 | P2 | P3 | P4
T1 | 1 |  |  | 
T2 |  | 2 |  | 
T3 |  |  | 3 | 
T4 |  |  |  | 4
trajet
 | P1 | P2 | P3 | P4
T1 | 1 | 2 | 3 | 4
T2 | 5 | 6 | 7 | 8
T3 | 9 | 10 | 11 | 12
T4 | 13 | 14 | 15 | 16
grid-series
 | P1 | P2 | P3 | P4
T1 |  |  |  | 
T2 | 1 | 2 | 3 | 4
T3 |  |  |  | 
T4 |  |  |  | 
grid
 | P1 | P2 | P3 | P4
T1 |  |  | 1 | 
T2 |  |  | 2 | 
T3 |  |  | 3 | 
T4 |  |  | 4 | 
fixe
 | P1 | P2 | P3 | P4
T1 |  | 2 |  | 4
T2 | 5 |  | 7 | 
T3 | 9 |  |  | 
T4 |  |  |  | 16
divers
2D
Nb T x Nb P
 | P1 | P2 | P3 | P4
T1 |  | 1 |  | 
T2 |  |  |  | 
T3 | 3 |  |  | 
T4 |  |  | 4 | 
divers
1D
Nb T ou Nb P
value
null
Représentation séquentielle :
  Valeurs : date puis position puis mesures
  Positions : latitude puis longitude croissante (grid)
  Dates : ordre chronologique
 | Lon1 | Lon2
Lat1 | P1 | P2
Lat2 | P3 | P4
Index [id, il, ip] =
  idate * nloc * nmeas + iloc * nmeas +
  imeas
Index =
  idloc * nmeas +
  imeas

## Slide 20: Modélisation - formats
Formats multiples
  Formats binaire (ex. payload 12 octets)
  Formats imposés (ex. bluetooth)
  Formats texte json (réduit / étendu)
  Formats fichiers (ex. Tiff / GeoTIFF)
Standards appliqués
  ISO : O&M
  OGC : Coverage, sensorML,
  Timeseries, GeoTIFF
  IETF : json, geo-json
  Bluetooth : Environnemental sensing
  LoRa
Exemple json
  mesure en deux points à deux instants (4 valeurs)
Réduit / Domaine range
Etendu / Domaine range
Réduit / Interleaved

## Slide 21: Modélisation : date et location
Posix / ISO8601
2021-11-24T10:43:20
GPS / WGS84
[2.35, 48.87]
Long, Lat
X, Y
8F
W4
V7
5V
8F
pays
local
quartier
rue
adresse
mois
jour
heure
minute
seconde
11
24
10
43
20
+
-
:
:
Open Location Code
Calendrier grégorien
Point : [2.35, 48.87]
MultiPoint : [ [2.35, 48.87], [4.83, 45.76] ]
Polygon : [ [ [30,10],[40,40],[20,40],[10,20],[30,10] ] ]
MultiPolygon : [ [ [ [30,20],[45,40],[10,40],[30,20] ] ],
[ [ [15,5],[40,10],[10,20],[5,10],[15,5] ] ] ]
Date : d1 (2021-11-24T10:43:20)
MultiDate : [d1, d2]
Interval : [ [d1,d2] ]
MultiInterval : [ [ [d1,d2],
[ [d3,d4] ] ]
d1
d1
d2
d1
d2
d1
d2
d3
d4
T

## Slide 22: Modélisation – Instanciation (exemple)

## Slide 23: Modélisation - Structuration
ESElement
ESSet
ESObject
ESObs
Property
Result
Location
Datation
Observation
Parameter
ObsUsage
ResValue
Process
Functions
ex. Parameter
  Conditions spécifiques
  Identification
Ex. ObsUsage
  Mesures sur trajet
  Grille géographique
  Tracking
Ex. ResValue
  Mesure simple
  Niveau
  Texte
  Valeurs complexes
Ex. Functions
  Stockage
  Visualisation
  Calcul
  Traitements

## Slide 24: Connecteurs
Réseau de capteurs
Connecteur sortie
Connecteur entrée
Connecteur d’entrée-sortie
Infrastructure cliente
  Langage
  API
  Matériel
Bibliothèque interne
  Standard objet
  Traitements
  API et interfaces
Formats de données
  Binaire (payload, BLE)
  Texte (JSON, geoJSON)
  Fichiers (TIFF, geoTIFF)
Légende

## Slide 25: Usage
No-SQL
Stockage
Données brutes
Usage
Données globales
SQL
Traitement
Réseau
BLE LoRa Sigfox
TCP/IP
Sensor
Traitement
Open data
No-SQL
Bibliothèque de connecteurs
  Toutes fonctions
  Extensible
Assemblage de connecteurs
  Inter-connexions
  Intégration applicative
exemple
Publication
Topic
Messagerie
Fichier, json

## Slide 26
Principes complémentaires

## Slide 27: Modélisation : structures
Gestion d’équivalence de structures de données
Format « neutre »
 | Time *
T1 | Tref
T2 | DT1-2
T3 | DT2-3
T4 | DT3-4
T5 | DT4-5
Space *
Pref
DP1-2
DP2-3
DP3-4
Variable
Mes1
Data
Val1
Val2
…
Val20
Format «interleaved»
Time | Space | Variable | Data
T1 | P1 | Mes1 | Val1
T1 | P2 | Mes1 | Val2
… | … | … | …
T5 | P4 | Mes1 | Val20
Format « grid » **
Time
Tref
DT
Nb
Space
Pref
DP
Nb
Variable
Mes1
Data
Val1
Val2
…
Val20
bijectif
bijectif
7 valeurs
10 valeurs
60 valeurs
* Format réduit dates, points : référence + unité + écart (entier « int32 »)
** Si DP ou DT constant
Exemple : mesure en quatre points à cinq instants

## Slide 28: Result – indexation
Construction
  Valeur contextualisée par
    Valeur d’index
    ou numéro d’index
  Valeur non contextualisée
    Contextualisation a posteriori
      Aucun index et complet -> calcul
      Index partiel -> rien
      Aucun index et incomplet -> rien
Analyse (si index)
  Matrice res3D : nRes
    Si max valeur >1 : erreur
    measureRate : nRes / nombre val
  Matrice res2D : nEch somme majorée des prop ( 0 ou 1)
    samplingRate : nEch / nombre val
    NEch < 2 : dim0
  Matrice dat1D (nb des res2D non nuls pour chaque dat)
    maxdat1D =1 : trajet spatial (dim1)
  Matrice loc1D (nb des res2D non nuls pour chaque loc)
    maxloc1D =1 : trajet temporel (dim 1)
  Sinon dim = 2
Normalisation
  Suppression des valeurs d’index inutilisées
  Ordonnancement des index
Composants
  nDat : nombre d’éléments de type date
  nLoc : nombre d’éléments de type position
  nMeas : nombre d’éléments de type observedProperty
  nRes : nombre d’éléments de type result
  nEch : nombre de couple (loc, dat) de result

## Slide 29: Observation : indicateurs
Score, type
  score = min(nEch, 2) * 100 + min(nLoc,2) * 10 + min(nDat, 2)
  Type = libellé de score (cf liste)
    « obserror » si erreur
    Dédoublement suivant dim si 122 ou 222
Complet
  ( nLoc, nDat, nMeas > 0 ) et
  ( nRes = nLoc * nDat * nMeas ou nRes = nDat * nMeas = nLoc * nMeas)
Erreur
  non index ou composant en erreur
  Nd > nDat
  Np > nMeas
  Nl > nLoc

## Slide 30: Modélisation – Classes UML

## Slide 31: Modélisation – Grid Structure geotiff
0, 4
4, 4
4, 0
0,0
grille
width = 5
x
Height = 5
y
left, top
position
Left
bottom
Right
bottom
right, top
Position (xp, yp, 1) = Transform * index(xg+0,5, yg+0,5, 1)
index
xy
Bounds : (left, bottom, right, top)
Paramètres :
  Height, Width, Transform (PasX, PasY, left, top)
  Matrice des valeurs (Array : [Y, X])
Xmin, Ymin
Xmax, Ymax
Height * PasY
Width * PasX
xg, yg
xp, yp

## Slide 32
0, 4
4, 4
4, 0
0,0
Grille (x,y)
width = 5
x
Height = 5
y
left, top
Carte (h,v)
Left
bottom
Right
bottom
right, top
Position (h, v, 1) = Transform * index(x+0,5, y+0,5, 1)
xy
hv
Bounds : (left, bottom, right, top)
Paramètres :
  Height, Width, Transform (Pash, Pasv, left, top)
  Matrice des valeurs (Array : [Y, X])
hmin, vmin
hmax, vmax
Height * Pasv
(v: vertical)
Width * Pash
(h: horizontal)
xg, yg
hp, vp
Modélisation – Grid Affichage cartographique

## Slide 33
Paramètres :
  Grille
    Xmin, Ymin, Xmax, Ymax, PasH, PasV
  Geotiff
    Transform : matrice de transformation de grille vers carte
    array[height, width] : valeurs sur la grille
Transformation (hors rotation)
  Grille g , carte p : = .
  Grille vers carte
    hp = (xg +.5) * pash + left = xg * pash + hmin
    vp = (yg +.5) * pasv + top = yg * pasv + vmin
  Carte vers grille
    xg = (hp-hmin) / pash
    yg = (vp-vmin) / pasv
Conversion
  hmin = Left + 0,5 Pash
  vmin = Top + 0,5 Pasv
  hmax = Right – 0,5 Pash
  vmax = Bottom – 0,5 Pasv
  Width = (hmax-hmin) / Pash + 1
  Height = (vmax-vmin) / Pasv + 1
  Left = hmin – 0,5 * Pash
  Top = vmin – 0,5 * Pasv
  Right = Left + Width * Pash
  Bottom = Top + Height * Pasv
  Pash = (Right-Left) / Width
  Pash = (hmax-hmin) / (Width-1)
Modélisation – Grid paramètres Géotiff

## Slide 34: Modélisation – Conversion RGF93 – WGS 84
RGF93
  EPSG : 2154
  Projection : Lambert (conique conforme)
  Axes :
    Cartesien
    X(est), Y(Nord), mètres
  Géodésique :
    Ellipsoide : GRS 1980
    Méridien origine : Greenwich
WGS84
  EPSG : 4326
  Projection : aucune
  Axes :
    Ellipsoide
    Lat(Nord), Lon(est), degrés
  Géodésique :
    Ellipsoid WGS 1984
    Méridien origine : Greenwich

## Slide 35: Modélisation - Fonctions
Value (coordinates, result, time, propertyValue)
  Operator ==
  Json
  Mini, maxi
Coordinates
  setCoor
  getLat, Lon, X, Y
ResultValue
  setVal, setIndex
  getVal, getIndex
TimeValue
  setVal, getVal
PropertyValue
  Init, linkContext, setEMFId
Observation
  majType
  majTypeObs
  getBoxMin Max
  addValue
Location, datation
  setBox
  getBoxMin Max
Result
  majIndexRes
  majIndic
  get maxIndex, nEch, nDatU, nLocU, dim
Property
Location
Datation
ESElement
  setAtt
  majMeta
  Element
  isAtt
  getAttAll
  getmAtt, att, typeES, classES, metaType
  addComposant
ESSet
  isESSet
  addJsonValue, addValue
  Size
  Operator[]
  listJson, Json
  maxiBox, miniBox
  Indicateur
ESObject
ESObs
  getNvalue, setNvalue

## Slide 36: Modélisation – Traitements
Données des observations
  Série
    Compression
    Filtrage
    Interpolation
    Prédiction
  Statistique
    Changement d’échelle
    Indicateurs
  Analyse
    Assimilation
    Recherche de pattern
Observation
  Construction
    Création, mise à jour
    Caractérisation
      Type d’observation
      Indicateurs (quantitatif, boite englobante)
  Modification
    Fusion
    Restriction
  Transformation
    Retraitement des données

## Slide 37
Proof of Concept

## Slide 38: Objectifs des travaux engagés
Valider les concepts du standard
Définir des orientations techniques
Faisabilité technique de l’intégration des données environnementales dans :
  Les systèmes d’acquisition, les réseaux, les systèmes de stockage
  Les systèmes de traitements et de restitution
  les systèmes de conception et d’aménagement (BIM/CIM) et les systèmes d’information géographiques (SIG)
Faisabilité des fonctions de traitement spécifiques
  Assimilation
  Traitement statistique
  Prédiction
  Formats

## Slide 39: Travaux réalisés
Standardisation
Bases de données IoT
Capteurs open-source
Réseaux sans fils
Méthode BLUE
Analyse de données
Représentation graphique
BIM -SIG
Machine learning
Assimilation
Acquisition
Communication
Stockage
Analyse
Représentation
Structuration
Prediction
Intégration

## Slide 40: Résultats obtenus
Standard
  Construction d’un standard global des données environnementales à partir des standards existants
  Nouveau standard Bluetooth Air officialisé par Bluetooth SIG (intégration des polluants dans le profile « environnemental sensing »)
Capteurs
  Mise en place de capteurs open-source indépendants du protocole de communication (LoRa, BLE, WiFi)
  Mise en place de méthodes de compression de données pour les réseaux bas-débit
Assimilation
  Démonstrateur mis en œuvre sur un périmètre local (département)
Représentation 2D-3D
  Utilisation des plateformes open-source (ex. Openstreetmap), Test des représentations par Voxel
Intégration outils SIG / BIM-CIM
  Collaboration avec ESRI (SIG) et Autodesk (BIM) pour l’intégration des données air (contrat de partenariat start-up)
Analyse de données
  Traitement global des mesures horaires de concentration de polluant des Bouches du Rhone
  Utilisation des techniques d’analyse de gros volumes de données (logiciel libre Pandas) pour traiter les données openData
Apprentissage (Machine learning)
  Mise en œuvre de prédicteurs des mesures de qualité de l’air

## Slide 41
Détail des travaux réalisés

## Slide 42: Travaux : Capteurs open-source
Intégrer sur un objet unique les fonctions d’acquisition, de traitement et de communication
Générer des données exploitables (données brutes, filtrées, niveau de qualité)
Gérer tout type de mode de fonctionnement d’un capteur autonome
Partager les fonctions réalisées sur les plateformes open-source (librairies Arduino, wikipedia, github)

## Slide 43: Travaux : Assimilation
Réconcilier des données d’origines différentes (sources, modélisation, mesures)
Utiliser les méthodologies de la météo (analyse BLUE : Best Linear Unbiased Estimator)
Produire des répartitions spatiales optimum

## Slide 44: Travaux : Analyse de données
Constitution d’une base de données complète (ex données horaires mesurées sur 10 ans)
Utilisation d’outils d’analyse de données appropriés (ex. Pandas)
Construction et partage de données de haut niveau (blog)

## Slide 45: Travaux : Prédiction
Mise en place d’algorithmes de Machine Learning pour prévisions h+1 à h+5
Utilisation de prédicteurs adaptatifs en concurrence
Travaux : Machine learning

## Slide 47: Liens
Intégration des données air dans le profil Bluetooth « environnemental sensing »
Blog sur l’analyse des données de mesures
Exemple assimilation
Exemple prédiction
Page animée sur wikipedia (Compression de courbe)
Capteur open-source
Module arduino de mesure

## Slide 48: Principes
Mettre à disposition un standard fédérateur
  Représentation unifiée des données
  Faire converger les standards
Fournir des services liés aux données environnementales
  Fourniture de connecteurs spécifiques pour des applications clientes
  Fourniture de technologies de traitement (filtrage, prédiction, assimilation, représentation)
  Fourniture d’extracteurs d’informations
Construire des applications dédiées aux données environnementales
  Hébergement de données issues de réseaux de capteurs
  Réalisation d’études et d’analyses
  Intégration dans les environnements clients
Structure de données standard
Connecteurs et composants standards
Kit d’architectures
Applications simplifiées
Hors périmètre initial
Périmètre initial
  Fournisseurs de plateformes et de services
  Fournisseurs de logiciel de conception, d’étude et d’exploitation
  Gestionnaires de flottes de capteurs
  Intégrateurs de systèmes de mesure
Clients